Chr. Havn 7. februar 2014

Opdateret den 10/2

Gårdaltaner - priser - tilvalg

(gælder kun for 5. sals altaner)

Generelt

Altanerne (platformen) er udført i varmgalvaniseret stål. Gulvet og håndlisten er udført i hårdttræ.

Hårdttræs gulv føres ind til ny tagrende, nye tagrender udføres over altan.

Underbeklædning i brandsikret klasse 1 materiale.

Ophænging: Alle 5. sals altaner udføres med et langt bærejern i etageadskillelsen/udkraget drager i bjælkelag.

Udgang til altan: Eksisterende tagvindue erstattes med en Veluxdør i samme bredde som det eksisterende vindue dvs. 7200 mm.  Hårdttræs gulv føres ind til bundstykket på døren

Arbejdet udføres iht. ABT93, AB forbruger, Vejledningen 2005 og Dansk byggeris standardforbehold

Pris inkl. moms   	incl. projekt

Altantype 11+12 			160.625		203.275,-

(se i øvrigt tegning)

Altan type 13A (Eksist kvist)		148.125,-		188.933,-

(se i øvrigt tegning)

Kun aktuelt for Brobergsgade 9, 5tv, + Burmeistergade 1c, 5th,

Altan type 13B (Velux)			160.625,-		203.275,-

(se i øvrigt tegning)

Kun aktuelt for Bodenhoffs plads 10, 5th,

Dør kun ved kvist: (inkl. i prisen)

Døren er fremstillet som standard fyrretræs dør af kernetræ med lavenergiglas i

henhold til branchegodkendelser.

Døren leveres hvidmalet indvendigt og udvendigt (RAL 9010).

Velux dør

Velux dør i samme bredde som det eksisterende vindue dvs. 720 mm.

(se beskrivelse på hjemmesiden)

Dørhul:

Der etableres døråbning i det vindue, hvor der ønskes udgang.

Isætning af dør:

Det eksisterende vindue afmonteres og bortskaffes. Den nye dør monteres efter

leverandørens forskrifter. Der lukkes med isolerende fugebånd, Rockwool i midten og

afslutning med malbar elastisk gummifuge udvendigt.

Indvendige lysninger:

Den eksisterende lysning fra vindueskarmen og til overligger afmonteres og

bortskaffes. Der etableres ny lysning i glat MDF i hele dørhullet. Overgangen mellem

den nye dør og det eksisterende gulv udføres som et trin, der skal indeholde rør og evt. radiator afsluttes med rist over radiator. Maling er ikke inklusiv.

Bemærkninger:

Der er i budgettet afsat et beløb til uforudsete udgifter – hvis der ikke opstår uforudsete udgifter vil beløbet ikke blive opkrævet – ved projektafslutningen vil I modtage en opgørelse set i sammenhæng med budgettet.

Med hensyn til radiatorløsningen vil den selvfølgelig kun blive opkrævet hvis I deltager i denne del af projektet.

Vi skriver mere om radiatorløsningen når vi ved lidt mere.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor skal Veluxdøren placers?

Vælg højre eller venstre set indefra lejligheden hvor du har front mod vinduet, eksemplet er en højre dør.

Højre dør sæt kryds	__

Venstre dør sæt kryds	__

Tilvalg

Indbliksværn				4.531,-	sæt kryds ___

Bemærk at kommunen kræver indbliksværn hvis din altan ligger op mod skel til en anden matrikel og du modtager en mail hvis der er et kommunalt krav på din altan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Særlige tilvalg

Udskiftning af Velux til kvist *			68.750,-	sæt kryds ___

Ekstra bredde, 3 spærs bredde i stedet for 2 spær*		31.250,-	sæt kryds ___

*anslået pris, afhænger af antal, type og myndigheder – disse løsninger skal også godkendes af byggeteknisk rådgiver og bestyrelsen.

Da prisen afhænger af hvor mange der ønsker disse særlige tilvalg, er det vigtigt at vi får et indtryk af antal. Særlige tilvalg er ikke bindende og kan fravælges eller det kan vise sig at de ikke kan leveres på en specifik altan. Fravalg er uden omkostninger for altankøberen.

Bilag: 	Budget for type 11 + 12 samt 13B

Budget for type 13A